建设项目竣工环境保护验收调查表

（公示本）

项目名称：北京电子城•京城港项目小区道路（基础配套设施）

委托单位：朔州电子城数码港开发有限公司

山西绿景环保科技工程有限公司

二〇一九年二月

目   录

表1  项目总体情况	2

表2  验收执行标准	4

表3  工程概况	6

表4  环境概况	14

表5  环境影响评价回顾	21

表6  环保措施执行情况	26

表7  环境影响调查	28

表8  环境质量及污染源监测（附监测图）	30

表9  环境管理状况及监测计划	31

表10  调查结论与建议	32

附图：

附图1：地理位置图；

附图2：本项目道路工程总平面布置图；

附图3：本项目道路横断面布置图；

附图4：本项目道路路面结构图；

附图5：地表水系图；

附图6：神头泉域重点保护范围及与本项目位置关系图。

附件：

附件1：环评批复文件；

附件2：监测报告。

# 表1  项目总体情况

| 建设项目名称 | 北京电子城•京城港项目小区道路（基础配套设施） |
| --- | --- |
| 建设单位 | 朔州电子城数码港开发有限公司 |
| 法人代表 | 赵萱 | 联系人 | 芦峰 |
| 通信地址 | 朔州电子城数码港开发有限公司 |
| 联系电话 | 13934945013 | 传真 |  | 邮编 | 036000 |
| 建设地点 | 北京电子城•京城港一期和二期之间，马邑南路至新支六路之间 |
| 项目性质 | 新建 | 行业类别 | G54 道路运输业 |
| 环评报告表 名称 | 北京电子城•京城港项目小区道路（基础配套设施） |
| 项目环评单位 | 山西天益蓝环境科技有限公司 |
| 环评审批部门 | 朔州市朔城区环境保护局，朔城环函[2017]012号，2017.6.14 |
| 立项审批部门 | 朔州市朔城区发展和改革局，朔城发改字[2017]34号，2017.5.14 |
| 环保设施 设计单位 | 北京市工业设计研究院有限公司 |
| 环保设施 施工单位 | 北京政华建业建设投资有限公司 |
| 投资总概算 (万元) | 502.23 | 其中：环保投资(万元) | 4.5 | 环保投资占总投资比例（%） | 0.89 |
| 实际总投资 (万元) | 498.60 | 其中：环保投资(万元) | 5.5 | 环保投资占总投资比例（%） | 1.1 |
| 建设项目开工日期 | 2017年12月26日 |  |  |
| 投入试运行日期 | 2018年6月23日 |  |  |
| 项目建设过程简述 （项目立项~试运营） | 朔州市朔城区发展和改革局于2017年5月14日以朔城发改字[2017]34号文同意该项目开展前期工作。2017年6月由山西天益蓝环境科技有限公司编制完成北京电子城•京城港项目小区道路（基础配套设施）环境影响报告表，于2017年6月14日取得朔州市朔城区市环境保护局的批复文件（朔城环函[2017]012号）。该项目于2017年12月开工建设，2018年6月建设完成。 受朔州电子城数码港开发有限公司的委托，我公司组织有关技术人员于2019年2月23日对该工程环保设施的完成情况、生态保护措施落实情况、污染物排放情况进行了认真详细的现场调查，同时对工程的审批文件、 建设材料等进行了详细的检查。根据省局对建设项目的有关规定和要求以及现场调查的结果，编制完成了《北京电子城•京城港项目小区道路（基础配套设施）竣工环境保护验收调查表》，为该工程竣工环境保护验收提供技术依据。 |

# 表2  验收执行标准

按照《建设项目竣工环境保护验收技术规范——生态影响类》（HJ/T394-2007）中验收调查标准及指标要求，验收调查标准原则上采用建设项目环境影响评价阶段经环境保护行政主管部门确认的环境保护标准和环保设施工艺指标进行验收，对已修订和新颁布的环境保护标准建议按照新标准进行校核。 本次验收执行标准见表2-1。 表2-1 验收执行标准一览表 环境质量标准 环境 要素 功能区 标准 污染物 取值 时间 浓度 限值 单位 环境 空气 二类区 环境空气质量标准（GB3095-2012） 二级标准 SO2 年均值 60 ug/m3 日均值 150 小时值 500 PM10 年均值 70 日均值 150 NO2 年 值 40 日均值 80 小时值 200 TSP 年均值 200 日均值 300 PM2.5 年均值 35 日均值 75 地表水 Ⅳ类 地表水环境质量标准（GB3838-2002） Ⅳ类标准 PH 6.0-9.0 CODcr 3 mg/L BOD5 6 石油类 0.5 氨氮 1.5 总氮 1.5 地下水 III类 地下水环境质量标准（GB/T14848-2017） III类标准 PH 6.5-8.5 总硬度 450 mg/L 硫酸盐 250 挥发酚 0.002 氯化物 250 氟化物 1.0 亚硝酸盐 0.02 硝酸盐 20 氨氮 0.2 砷 0.05 镉 0.01 六价铬 0.05 铅 0.05 细菌总数 100 总大肠菌群 3 声环境 2类 《声环境质量标准标准》（GB3096-2008） 2类标准 昼间 60 dB(A) 夜间 50 污染物排放标准 废气 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准 颗粒物 120 mg/m3 非甲烷总烃 120 沥青烟 75 运行期噪声 2类 《社会生活环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 昼间 60 dB(A 夜间 50 施工期噪声 《建筑施工场界环境噪声排放标准》 (GB12523-2011) 昼间 70 夜间 55 固废 固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单

总量控制指标： 本项目无总量控制指标要求。

# 表3  工程概况

| 项目名称 | 北京电子城•京城港项目小区道路（基础配套设施） |
| --- | --- |
| 项目地理位置 （附地理位置图） | 朔州市位于山西省西北部，大同盆地南部，地理坐标为：北纬40º26′～39º8′，东经110º53′～112º26′之间。朔城区地理座标为东径112°46′3″，北纬39°5′5″～39°27′42″。北起黑驼山与平鲁区相连，南至紫金山与宁武、代县、原平市为邻，东与山阴接壤，西与神池县毗界。东西宽67公里，南北长36公里，总面积1793平方公里。朔城区是朔州市政府所在地，是朔州市的政治、经济、文化的中心。 本项目位于北京电子城•京城港一期和二期之间，马邑南路至新支六路之间。地理位置见附图1。 |
| 主要工程内容及规模： 1、工程建设内容 北京电子城•京城港项目小区道路全长380m，道路位于北京电子城•京城港一、二期之间，马邑南路至新支六路。路面采用沥青混凝土路面结构。 其建设规模为：路基宽24m，5m（人行道）+14m（机动车道）+5m（人行道），道路总宽度24m，平面搭接2处，道路全长380m，主要工程量包括路基工程、道路工程、绿化工程、排水工程及工程管线。 建设项目工程内容组成及衔接关系见表3-1。 表3-1 项目组成一览表 序号 项目名称 环评时期工程建设内容及规模 实际建设内容及规模 1 主体 工程 路基工程 路基宽24m，5m（人行道）+14m（机动车道）+5m（人行道），道路总宽度24m，平面搭接2处，道路全长380m。 与环评要求一致 2 道路工程 横断面布置 路基宽24m，5m（人行道）+14m（机动车道）+5m（人行道）。道路总宽度24m。机非混行车行道横坡度1.5%，坡向人行道；人行道横坡度2%，坡向行车道。 与环评要求一致 3 路面工程 4cm细粒式沥青混凝土（AC－13C）+6cm中粒式沥青混凝土（AC－20C）+20cm水泥稳定碎石（水泥含量5%）+20cm 水泥稳定碎石（水泥含量4%），总厚50cm。水泥稳定碎石基层顶面设置稀释浆封层，在施工下封层前应喷洒透层沥青（PC-2），洒布数量宜为0.7～1.5L/m2；各沥青层之间应喷洒粘层沥青（PC-3）作为粘层油，洒布数量宜为0.3～0.6L/m2，确保层间连接紧密。人行道路面结构：6cm环保砖+3cm水泥砂浆+ 10cmC15水泥混凝土，总厚19cm。人行道环保砖抗压强度≥20MPa。缘石采用C30 混凝土缘石，规格为15×35×99.5（或49.5）cm，其中长度99.5cm缘石用于正常路段，长度49.5cm缘石用于路口弧线段，缘石外露高度为18cm。人行道边侧石采用C30混凝土侧石，规格为10×20×49.5cm。 与环评要求一致 4 排水工程 雨、污水管布置在车行道下。雨、污水管中心间距原则上为1.5m，本工程雨水管顶覆土原则上按照1.0m-2.0m控制。雨、污水管检查井间距一般为30m—40m，每隔约120m设雨、污水预埋管接纳街坊雨污水，预埋污水管为DN400，预埋雨水管为DN400。道路雨水口采用单箅雨水口，在道路两侧间隔30m—40m布置。单箅雨水口连接管均采用DN300，双箅雨水口连接管采用DN400管。雨污水检查井井圈、井盖及雨水口箅子均推荐采用高分子复合材料产品或混混凝土预制成品。 与环评要求一致 5 管线工程 供电、供气、供水、供热管线工程沿道路两侧布置 与环评要求一致 6 绿化工程 道路两侧种植绿化带。 与环评要求一致 7 永久占地 项目总占地面积为9120m2, 与环评要求一致 8 临时占地 本项目拟临时占地200 m2，主要为建筑材料堆场占地。 临时占地约180 m2，目前已进行生态恢复。 9 环保工程 大气污染 施工期 施工扬尘 施工区洒水抑尘，并设置移动围栏；对粉性材料的运输、堆放做好 尘措施。 与环评要求一致 10 施工尾气 施工单位加强管理，保证各机械正常运行，暂时不使用的机械设备及时关闭，减少待机时间；减少运输车辆在场区内停留时间，并设置移动围栏。 与环评要求一致 11 沥青铺筑 沥青采取商品沥青混凝土形式，熔融和搅拌过程全部在具有加工资质的市政搅拌站进行，沥青熔融、搅拌过程的沥青烟影响可以消除。 与环评要求一致 12 废水 施工期 施工生产废水 设置一座10m3的沉淀池，施工生产经沉淀池处理后，回用于施工场地的洒水抑尘，不外排。 与环评要求一致 13 施工人员生活废水 不设置施工营地，工人租住在附近村民家中，产生的生活污水纳入当地村民生活污水排放系统。 生活污水通过厕所收集后进入污水管网，汇入恢河规划路市政污水管网，最终进入朔州市污水处理厂。 14 固体废弃物 施工期 取弃土 收集后运送至当地指定建筑垃圾填埋场进行填埋处理。 土方用作回填和路基边坡培土，无多余土方。 15 生活垃圾 收集后送往环卫部门，由环卫部门统一处置。 与环评要求一致 16 噪声 施工期 施工噪声 限制施工时间，采用低噪声设备。 与环评要求一致 17 运营期 运营噪声 设置限速、禁鸣标志；两侧树木隔声降噪。 与环评要求一致 经现场调查和与建设单位核实，项目实际建设内容及主要经济技术指标与环评情况对比详见下表： 表3-1（2） 项目变更情况一览表 序号 项目名称 环评时期工程建设内容及规模 实际建设内容及规模 1 临时占地 本项目拟临时占地200 m2，主要为建筑材料堆场占地。 临时占地约180 m2，目前已进行生态恢复。 2 施工人员生活废水 不设置施工营地，工人租住在附近村民家中，产生的生活污水纳入当地村民生活污水排放系统。 生活污水通过厕所收集后进入污水管网，汇入恢河规划路市政污水管网，最终进入朔州市污水处理厂。 3 施工期取弃土 收集后运送至当地指定建筑垃圾填埋场进行填埋处理。 土方用作回填和路基边坡培土，无多余土方。 根据《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变更清单的通知》（环办[2015]52 号）和《关于印发制浆造纸等十四个行业建设项目重大变动清单的通知》（环办环评[2018]6 号）文件，本项目不在文件涉及范围内，不属于重大变更。 2、总平面布置 道路全长380m，位于北京电子城•京城港一、二期之间，马邑南路至新支六路。西起马邑南路，东接新支六路，东西道路衔接两处。该工程规划为城市支路，设计速度30km/h，5m（人行道）+14m（机动车道）+5m（人行道），道路总宽度24m。机非混行车行道横坡度1.5%，坡向人行道；人行道横坡度2%，坡向行车道。 本项目道路工程总平面布置见附图2。 本项目道路横断面布置见附图3。 本项目道路路面结构图见附图4。 本项目四邻关系详见下图： 图1 道路四邻关系图 3、原辅材料消耗 项目原辅材料消耗量见表 3-2。 表3-2 原辅材料消耗量 序号 原辅材料名称 规格 单位 消耗量 备注 1 水泥混凝土 -- m3 1750 外购 2 石料 -- m3 2190 外购 3 砂料 -- m3 2190 外购 4 水泥 -- m3 1750 外购 5 沥青混凝土 -- m3 467 外购 6 HDPE 双壁波纹管 DN800mm m 360 外购 4、主要技术经济指标 项目主要技术经济指标见表 3-3。 表3-3 主要技术经济指标表 名称 单位 数量 一、设计标准 公路等级 城市支路 机非混行车行道横坡度 1.5% 人行道横坡度 2% 设计路宽 道路红线宽24m 二、基本设计参数 计车速度 km/h 30 路面类型 - 沥青混凝土路面 路面结构设计年限 年 15 抗震设防烈度 度 7 总占地面积 m2 9120 投资总额 万元 498.60 路线总长 m 380 生产工艺流程（附流程图） 1、施工期工艺流程简述（图示） 施工内容如图1所示。 图2 施工期产污环节图 施工期分为施工准备期及全面施工阶段。 （1）施工准备期 本项目永久占用土地9120m2。全部为沥青混凝土路面。道路建设过程中不涉及拆迁。 本项目为新建工程，施工准备期主要选线过程、勘查设计过程、放线过程。 ①选线过程 对项目道路路线走线进行最优化选择。 ②勘查设计、放线过程 派专业勘查人员对拟建道路场地内进行勘查，根据勘查结果进行道路设计，按照既定的技术标准和选线布局阶段选定的“路线带”（或叫定线走廊）的范围内，结合地形、地质条件，综合考虑平、纵、横三方面的合理安排，具体定出路线中线的确切位置。 （2）全面施工阶段 全面施工阶段主要包括影响的主要是路基工程、道路工程、排水工程、管线工程及绿化工程的施工。 ①路基工程 施工前对原地表的草皮、树根、生活垃圾土等杂物全部清除干净，对于浸水路基的填筑，先彻底清除杂填土后，重新填土压实。 ②道路工程 本项目道路设计一个车道上的累计当量轴次为Ne=2.8×106，为轻交通等级，路面设计弯沉值22.39（1/100mm）。本项目道路路面为沥青路面结构，设计年限为15年。道路自中心向两侧采用1.5%双向折线路拱横坡。道路路面结构总厚度50cm，从上至下依次为：4cm细粒式沥青混凝土（AC－13C）+6cm中粒式沥青混凝土（AC－20C）+20cm水泥稳定碎石（水泥含量5%）+20cm 水泥稳定碎石（水泥含量4%），在路面铺筑过程中用压路机对每层路面进行了压实，以提高路床承载力。 ③排水工程 本项目采用雨污分流制，雨、污水管布置在车行道下。雨、污水管中心间距为1.5m。雨、污水管检查井间距为30m—40m，以便两侧交汇支管的接入。为方便道路周边街坊雨、污水接入，每隔约120m设雨、污水预埋管接纳街坊雨污水，预埋污水管为DN400，预埋雨水管为DN400。道路雨水口采用单箅雨水口，在道路两侧间隔30m—40m布置。因道路纵坡竖曲线最低处易积水，故在纵坡最低处设双箅雨水口以便及时排除雨水。单箅雨水口连接管均采用DN300，双箅雨水口连接管采用DN400管。 ④管线工程 供水、供电、供气、供热管线沿道路两侧布置，然后分别接入北侧的京城港一期小区、南侧的京城港二期小区。 ⑤土方量 本项目道路工程施工路段挖填方量平衡，不产生多余的土石方。 2、运营期 本项目运营期主要承载北京电子城•京城港一、二期居民进出，无特殊工艺流程。 工程环保投资明细： 本工程用于防治环境污染和生态保护的投资主要为生态恢复工程的投资，合计502.23万元，具体见表3-4。 本工程实际总投资498.60万元，环保投资占总投资的1.1%。 表3-4 环保工程投资一览表 内容 类型 排放源 防治措施 实际环保投资（万元） 大气 污染物 汽车尾气 通过道路两侧的绿化带绿化吸收和大气稀释扩散 5 噪声 汽车 设置限速、禁鸣标志 0.5 合计 5.5 主要污染工序： 一、施工期污染影响因素分析 本项目施工期未设置施工营地，施工人员均为附近村民，施工期主要污染来自发生在施工场地内，施工期污染影响因素详见以下主要有： 1、大气污染 施工期空气影响因素主要来源于筑路材料的运输、装卸及施工场地内路面修筑过程中产生的起尘等。 2、废水 本工程在施工期产生的污水主要为施工场地内施工机械及运输车辆冲洗水及施工生活区施工作业人员的生活污水。 3、噪声污染 施工期声环境影响因素主要来源于施工场地内挖掘机、压路机、水泥罐车等施工机 械产生的噪声污染。 4、固体废物 施工期固体污染来源于施工场地内建筑垃圾、弃土和施工人员产生的生活垃圾。 二、运营期污染影响因素分析 1、大气污染 空气污染主要来自汽车尾气（大部分碳氢化合物、氮氧化物、一氧化碳），车辆行驶产生的扬尘。 2、噪声污染 主要为车辆运行噪声及汽车鸣笛噪声污染。 |

# 表4  环境概况

1、地理位置 朔州市位于山西省西北部，大同盆地南部，地理坐标为：北纬40º26′～39º8′，东经110º53′～112º26′之间。朔城区地理座标为东径112°46′3″，北纬39°5′5″～39°27′42″。北起黑驼山与平鲁区相连，南至紫金山与宁武、代县、原平市为邻，东与山阴接壤，西与神池县毗界。东西宽67公里，南北长36公里，总面积1793平方公里。朔城区是朔州市政府所在地，是朔州市的政治、经济、文化的中心。 本项目位于北京电子城•京城港一期和二期之间，马邑南路至新支六路之间。 厂址所在地理位置详见附图1。 2、地形、地貌 朔城区地处长城两侧，地势平坦，境内西、南、北三面环山，中部和东部是平川，整个地势由西向东倾斜。西部山地主要山峰有凤台梁、公鸡岭、鱼渠岭、双华岭、大梁山等，南部山区主要山峰有紫金山，海拔2127米，山高峰巍，悬崖绝壁，一般山坡坡度在35至40度间，山上多松、桦等。北部山地主要山峰有黑驼山，海拔2417米，为境内最高点。中、东部为平川区，面积占全境面积的75％。境内主要山峰概况如下： 黑驼山位于朔城区暖崖乡和平鲁区井坪镇交界处，周长约15公里，主峰海拔2147.2米。山上有唐昭宗第三子李祁的墓，名为丰王古墓。过去交通不便，1990年暖崖乡政府组织在此造林修路，开通了芦家岭——黑驼山——范家岭环形公路，现可通汽车。该山高出相连之群山，百里处望之，皆见云起西北，紫气氤氲，又因此山高低起伏，好似驼峰，故名黑驼山，又名黑垛山。 紫金山位于朔城区东南30公里处，周长约25公里，主峰海拔2122米，山上灌木丛生，野兽出没，为朔城区南部与宁武县的分界线。此山生长一种名曰紫荆的落叶灌木，可入中药，因植被得名紫荆山，后谐音为紫金山。 朔城区主要分布冲洪积扇裙倾斜平原，属剥蚀堆积类型。受新构造运动影响，下更新世后期盆地边缘抬高，大小沟口洪积扇裙广布，即成现在地貌形态。地形较为平缓，坡度3度～15度。 本次规划用地地形较为平整，场地整体坡度变化相对平缓，适宜进行本项目开发建设。 3、水文地质 （1）地表水 朔州市河流分属海河流域和黄河流域。黄河水系分布于境内北部和西北部地区，主要有沧头河及其支流关河、汤溪河、红河、干河、偏关河等6条河流。海河流域永定河水系是本市的主要水系，分布在东部和南部的平原地区，主要有桑乾河及其支流恢河、七里河、歇马关河、元子河、黄水河、木瓜界河、浑河、口泉河、大峪河、鹅毛河、小峪河等20条河流。 朔城区境内主要河流有恢河、七里河、源于河、黄水河等，均为桑干河支流，属海河水系。 恢河源于宁武管涔山，到朔城区神头泉汇入桑乾河，境内长度74公里，流域面积1273平方公里，清水流量0.38立方米/秒。 黄水河古称治水，又名湿水。发源于朔城区王万庄，经朔城区、山阴县到应县，在应县汇入桑乾河。境内长度103公里，流域面积3630平方公里，清水流量0.13立方米/秒～1.5立方米/秒。河水浑如黄汤，河床无定，历史上对两岸农田、村庄危害很大。近年水量减少，经常干涸无水。 七里河发源于平鲁区白堂乡窝窝会。在本区刘家口附近出山谷，水源主要是洪水，流经铺上、庄头、北刑家河、二十里铺等在太平窑附近与恢河汇合。七里河河宽300-400m，原长30km，由于安太堡露天矿的修建，将其从上游平鲁区细水村改道，现全长只有20km，清水流量很小，洪水流量只及原流量的三分之一，一般50-100m3/s，每年出现4-6次，干旱季节，平时河道干涸。七里河由于水量不稳定、水质较差，开发条件不好，目前沿岸只有三个电灌站。 评价区内的地表水系图见附图5。 （2）地下水 朔城区境内水资源比较丰富，地表水年来水量3.38亿立方米，地下水动态储量2.02亿立方米，占全市水资源总量的25.6%,人均水资源总量532立方米，比省平均的419立方米高27.7%，年可开采量1.27亿立方米，特别是境内最大的涌水点神头泉组，涌水量6.4～8.5立方米/秒，年涌水量2亿多立方米，水质优良，水温14℃～14.5℃。全区现有太平窑、赵家口两大水库，下沙塄河、青钟、芦子坝、下疃、河汇等小塘小坝40多处，向应大渠、刘家口大渠、腊壑口引水大坝、永丰渠、大东渠、火烧梁渠、跃进渠、水泉梁渠八大坝渠，引水渠道总长2300多公里，基本形成了纵横交错的渠系网络。同时新打和配套的机井1500多眼，微型井500多眼，全区近40万亩耕地变成水浇地，并实现了井、渠、田、林、路、机电六配套。 4、气象条件 气温：朔城区日温差一般在18℃～25℃以上，年温差可达61.9℃，绝对最高气温可达34.5℃，绝对最低气温－27.4℃。 降水量：年平均降雨量462.7mm，最大日降雨量72mm，降水期集中于六、七、八三个月，占年降雨量的75％，最高可占到90％。 蒸发量：年蒸发量在1996.00～2132.70mm之间，平均为2066.70mm左右，4月初到6月之间月蒸发量可达580mm，一般年蒸发量是降水量的5倍左右。 风：本区每年有风时间约占全年总时间的70%，平均每年出现40 天左右的大风，飓风天有2天左右，风沙日在29天以上，多集中于冬春季节，风向多为西南，最大风速可达21.7m/s。 5、地震 朔州市位于朔州至大同断陷盆地西南段，地质构造非常复杂，是断陷盆地内最著名的地震活动区，根据国家地震局、建设部震发办（1992）160号《关于开发中国地震烈度区划图（1990）》和《中国地震烈度区划图（1990）使用规定》的通知，新建工程拟建于朔城区，在地震烈度区划图上看，本区地震基本烈度属于Ⅶ度范围。 6、野生动、植物 （1）植物 朔城区种子植物共有96科，408属，900种。其中栽培作物品种总数131个，野生植物按经济用途可分为药用植物107种，淀粉及糖类植物18种，油料植物17种，纤维类植物22种，单宁植物8种，芳香类植物7种，经济林木23种，观赏类植物14种。 朔城区有国家重点保护植物9种。其中二级保护植物1种，即银杏；三级保护植物8种，即刺五加、黄蓍(膜荚黄蓍)、蒙古黄蓍、野大豆、黄柏、樟子松、胡杨、玫瑰。国家重点保护植物中，4种为野生，5种为栽培。 （2）动物 朔城区动物中有家畜家禽18个品种。野生动物有兽类19种，鸟类62种，昆虫225种。野生动物按经济用途分为：肉用动物40种，革羽用动物32种，药用动物50多种，食鼠食虫动物30多种，观赏动物14种。 本项目评价区域内未见国家保护的动物分布。 7、矿产资源 朔州市境内已探明矿产有35种，主要有煤炭、石灰岩、铝土矿、耐火粘土、铁矾土、云母、石墨、石英、高岭土、沸石、长石、铁矿以及一定储量的金、铜、稀土等。各类矿产资源潜在价值25870亿元，占全省17％，位居全省第一。 朔城区矿产资源丰富，有煤、石灰岩、耐火粘土、铝土、石墨、云母、石英、长石、铁、磷、黑砂石、玄武岩、方解石、腐植酸等广种。煤的储量为325.5亿吨，其中适用于露天开采的约38亿吨。 8、神头泉域 1）泉域边界 泉水集中出露带、耿庄水源地是泉域重点保护范围，北以担水沟断裂带北为界，断层走向近东西，由几条断层组成，南盘下降，北盘上升为正断层，落差大于300m，长约32km，导水性强。自西向东由刘家口、耿庄、神头镇与马邑断层交汇处，长约11.5km。 东部：以马邑断层带为界，上覆新生界粘土和砂质粘土，隔水性好，为相对阻水断层。自北向南由神头—小泊泉—韩家窑，长约4.5km。 西部：以规划的城市大型供水水源地，即刘家口—耿庄水源地以西为界，自担水沟—耿庄，长约3.0km。 南部：以神头一、二电厂南部为界，自西向东由耿庄—安庄南神头电厂南一韩家窑，长约12km。 以上重点保护区面积50km2，包括神头泉群、神头电厂水源地及耿庄水源地。 2）泉域的补给、径流、排泄条件 ①泉域的补给 泉域的补给来源有四：一是降水入渗补给，岩溶地下水的补给区分布于泉域北、西、南碳酸盐岩半裸露、裸露区和小京庄一带覆盖区，即朔州市西南山区和神池一带，大气降水人渗补给，面积3839km2，其中灰岩裸露面积为2030 km2。二是河道渗漏补给，主要有马营河、马关河渗漏补给，其中马关河渗漏量为0.594m3/s。三是碎屑岩类泉水和砂岩裂隙水侧向补给。四是断裂松散岩类孔隙水，以及碎屑岩裂隙水渗漏补给，如边山断裂带等。泉域内有马关河向斜、朔县向斜和神池向斜三个蓄水构造。 ②径流和调蓄条件： 神池向斜蓄水构造：向斜两翼为碳酸盐岩出露，核部埋深100m-200m，有良好的汇水条件。东部为芦芽山背斜和摩天岭逆断层，岩溶水向东运动受阻，便沿大东沟—杨窄向北运动，于朔州西部山前断裂复合部位流人朔州盆地，面积1098 km2。 朔县向斜盆地蓄水构造：是该泉域岩溶水富集区。岩溶地下水主要受断裂控制，耿庄断层在向斜北部通过，导水性良好。七里河径流带和西、南部神池一带岩溶地下水进入盆地后，一部分沿西部山边进入断裂带，一部分经向斜隆起部位于耿庄一带与西北径流汇合，形成强径流带，向东运动补给神头泉。蓄水构造面积729 km2。 马关向斜蓄水构造：位于朔县盆地北部，主要为碎屑岩类或煤系裂隙水，东、西碎屑岩类泉水汇集于向斜轴部向南汇流补给神头泉。 由于地质构造和地貌对岩溶水的控制，泉域北、西、南三面环山，东部开阔平缓，决定了泉域岩溶水由北、西、南向盆地径流的总流场，不同方向的地质构造，控制了地下水的流向，致使地下水径流方向与构造发育方向一致，为岩溶地下水提供了良好的径流环境。 由于断裂走向和断距的变化，两盘对接岩性不同，导水性差异大。因断层两盘裂隙十分发育，为岩溶地下水运动提供了良好通道，导致纵向导水，横向局部阻水，前者是绝对的，后者是相对的，从而决定径流方向和强度的改变。向斜两翼、背斜轴部和两端多被断层切割交叉，岩溶裂隙发育，具有良好的汇水、蓄水和流动条件，成为地下水强径流带。 泉域各蓄水构造都有一定水位差，其内部水流平缓，水力坡度小。补给区坡度大于5‰，马关向斜水力坡度为0.7-0.9‰，朔州盆地在向斜西部为3.0-4.0‰，东部为1.4‰。 泉域各径流带岩溶地下水从北、西、南三面向神头泉方向运动，以泉群方式排泄，主要有西库泉(东、西海)、河道泉和桥西泉，合称神头泉组；三泉湾泉、水围寺泉、五花泉、莲花泉合称司马泊泉组；以及小泊泉组等总称神头泉。出露于中奥陶统石灰岩层，标高为1048.39-1059.20m，泉群多年(1958—1984年)平均流量为7.84m3/s，最大为9.28m3/s，最小为4.50m3/s。 神头泉出露于担水沟断层南侧，东侧马邑断层阻碍了岩溶地下水东流。泉群出露部位构造复杂，小断裂十分发育。泉群东西两侧发育一组互相平行，倾向相反的正断层，使泉群地段形成相对上升地段，岩溶裂隙发育。泉区覆盖层，仅12-95m，多为河床河漫滩堆积物，孔隙大，有利于地下水流动。可以认为神头泉是构造切割侵蚀泉。 3）本项目选址位于神头泉域范围内，距泉域重点保护区边界约12km，本项目建成后废水经处理后经市政管网进入朔州市污水处理厂。神头泉域位置、重点保护范围及与本项目的关系见附图6。 9、南磨水源地 1）饮用水水源地状况 该水源地位于朔州市区西南2公里处，大运公路以西、曹沙会村以东、泥河村以南，恢河南岸以北地段，面积约9km2。该水源地建于1987年，共建有供水井八眼，井深为107米，管径600mm。其中六眼（2#、5#、6#、7#、8#）位于恢河河谷阶地，设计开采能力1万吨/日；二眼（1#、3#）位于山前倾斜平原。但1#、3#建成后未达设计要求，一直未用；2#由于水位下降从2003年起也停止使用。现在该水源地有五眼井在用，井口高程1095-1098米，含水层时代全部为第四系，在南磨村东沿SW方向呈“一”字排列，每口井间隔平均约500米，4#和8#直线距离2000米，位于恢河一级阶地。含水层厚度约21.5米，其中砂卵石含粗砂9.5米，粗砂2.5米，中砂8.5米，粉砂1米，为松散岩类孔隙水潜水型水源地。 本水源地供水方式为：全部水井水泵经电子控制，根据用水量把井水泵入距水源地2.5公里处的一水厂集水池，然后经沉砂和加氯消毒后送往各用户。 2）保护区划分方案及说明 ①一级保护区划分方案 南磨水源地一级保护区为以各井中心为圆心半径为142米范围的区域。由于各井井间距最近为300m，大于保护区半径的二倍，所以五眼井一级保护区均为以各井为中心半径为142m的圆形区域，保护区面积约0.32㎞2。 ②二级保护区划分方案 南磨水源地二级保护区为以一级保护区边界为起算点，半径为1420米范围的区域，即以各井中心为圆心半径为1562米范围的区域。由于各井间距最大为780米，小于二级保护区半径1562米，二级保护区划分范围为以4#、8#井连线为中心，向四侧径向距离为1562米的矩形区域，为便于管理，北侧边界实际到朔州-曹沙会道路，东侧到马邑路，面积为14.02km2。 ③准保护区划分方案 准保护区为地下水补给区。 由于恢河河水为本水源地地下水的补给源，因此确定恢河从二级保护区上游至朔州和宁武交界处20公里的河段为准保护区。面积20000m×15m（河床宽）=300000m2。水源地地下水补给区面积约42km2，主要为二级保护区西侧山前倾斜平原，将其全部划分为准保护区。 10、环境功能区划 ①环境空气 根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的规定，本区域应为二类区（城镇规划中确定的居住区），执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 ②地表水 距离本项目最近水体为场区北部的恢河，水质目标根据《山西省地表水水环境功能区划》（DB14/67-2014），项目所在区地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅳ类水质标准。 ③地下水 按照地下水分类及质量标准指标，以人类健康基准值为依据，地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。 ④声环境 区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

# 表5  环境影响评价回顾

环境影响评价的主要环境影响预测及结论 1、施工期环境影响分析 （1）环境空气影响分析 施工产生的扬尘主要集中在路面铺设前阶段，按起尘原因可分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是由于露天堆放筑路建材（如砂砾、水泥等），由于天气干燥及大风，产生风力扬尘；而动力起尘，主要是在地面开挖、建材的装卸、搅拌过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。 施工场所和活动扬尘污染防治总体措施见表5-1。 表5-1 建筑工地扬尘控制措施及达标要求 序号 控制措施 基 本 要 求 1 道路硬化与管理 1、施工场所内80%以上面积的车行道路必须硬化； 2、任何时候车行道路上都不能有明显的尘土； 3、道路清扫时都必须采取洒水措施。 2 边界围挡 1、围挡高度不低于2.0米，围挡下方设置不低于20厘米高的防溢座以防止粉尘流失（市政工程除外）； 2、围挡必须是由金属、混凝土、塑料等硬质材料制作。 3、任意两块围挡以及围挡与防溢座的拼接处都不能有大于0.5厘米的缝隙，围挡不得有明显破损的漏洞。 3 裸露地 (含土方) 覆盖 1、每一块独立裸露地面80%以上的面积都应采取覆盖措施； 2、覆盖措施的完好率必须在90%以上； 3、覆盖措施包括：钢板、防尘网（布）、绿化、化学抑尘剂，或达到同等效率的覆盖措施。 4 易扬尘 物料 覆盖 1、所有砂石、灰土、灰浆等易扬尘物料都必须以不透水的隔尘布完全覆盖或放置在顶部和四周均有遮蔽的范围内； 2、防尘布或遮蔽装置的完好率必须大于95%； 3、小批量且在8小时之内投入使用的物料除外。 5 持续洒水降尘措施 施工现场定期喷洒，保证地面湿润，不起尘。 6 运输车辆冲洗装置 1、运输车辆驶出工地前，应对车轮、车身、车槽帮等部分进行清理或清洗以保证车辆清洁上路； 2、洗车喷嘴静水压不低于0.5Mpa； 3、洗车污水经处理后重复使用，回用率不得低于90%，回用水水质良好，悬浮物浓度不应大于150mg/L； 4、施工场所车辆入口和出口30米以内部分的路面上不应有明显的泥印，以及砂石、灰土等易扬尘物料； 5、污水处理产生的污泥，应设有专门的处置系统； 6、无法达到相关排放标准的洗车污水不得直接排入环境或市政下水系统； 总体而言，施工扬尘随着施工期的结束而自然消失，对周围环境的影响也是相对短暂的。 （2）噪声环境影响分析 道路施工为路面施工阶段，施工期的噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。 施工期噪声影响主要体现在昼间施工和运输车辆经过时产生的影响。因此评价要求采取以下噪声防治措施。 ①降低施工设备噪声 施工机械应尽量选用低噪声的机械设备，从噪声的源头上控制；要定期对机械设备进行维护和保养，使其一直保持良好的状态，减轻因设备运行状态不佳而造成的噪声污染；采取安装消音器和隔离发动机振动部件的方法降低噪声；动力机械、设备加强定期检修、养护。 ②合理安排施工时间 关于强噪声的机械进行突击作业，缩短噪声污染的时间。尽量避免高噪声设备同时施工，尽量避免高噪声设备夜间施工。施工单位一定要注意各种工作时间的合理安排，晚间（19:00-22:00）严禁高噪设备施工，夜间（22:00-6:00）禁止一切施工活动，以免影响周围居民休息。 ③合理布局施工场地 噪声大的某些施工设备和操作尽量远离敏感区。 ④降低人为噪声 按规定操作机械设备，材料装卸过程中，尽量减少碰撞声音；尽量少用哨子、笛等指挥作业。 ⑤减轻交通噪声 大型载重车在进入施工场地内时限制车速，杜绝鸣笛。 在采取以上噪声防治措施后，可有效降低施工噪声对周围环境的影响。 （3）水环境影响分析 施工期废水和生活污水来自施工用水和施工人员生活用水的排水。施工用水主要为混凝土拌和和养护，场地的降尘喷洒等。对施工废水设沉淀池，沉淀后循环利用，基本没有废水外排。根据业主提供的资料，项目不单独设生活营地，全部租用附近民房，废水进入污水管网，汇入恢河规划路市政污水管网，最终进入朔州市污水处理厂。 综上所述，施工期产生的废水对地表水和地下水的影响较小。 （4）固体废弃物环境影响分析 施工期固体废弃物主要为施工人员的生活垃圾；土方施工开挖出的渣土、树根、碎石等；物料运送过程的物料损耗，包括砂石、混凝土等；铺路修整阶段石料、灰渣建材等的损耗与遗弃；施工期间产生的固体废弃物做到及时清运，废建筑材料、生活垃圾按照环境保护规范要求，运往环卫部门指定地点处置。这些施工过程中产生的污染都是暂时的，随着施工过程的结束，该污染也将消失。 1）本项目主要为新建路面，施工路段较短，施工量较小，因此路基平整过程中弃土及原有路面弃渣量较少。产生的土方及路面弃渣需临时堆放，若处理不当不仅会造成占用土地，而且会造成二次扬尘。为减少填挖土方及原有路面弃渣对当地环境的影响，施工单位应将部分路段挖方合理处置，设封闭围挡。施工期产生的挖方、建筑垃圾、废弃施工材料等尽量用于道路回填或绿化，不能利用的，经统一收集后清运到城市建筑垃圾处理场处理。本工程不设弃渣场。 2）生活垃圾应集中收集，定期清运到城市活生垃圾处理场处理，以免滋生蚊蝇并产生臭废气污染环境。 （5）生态环境影响分析 本工程在建设期间，土方的开挖、填方、平整、机械碾压等施工活动及多余土石方堆放，破坏了项目所在地的原有地貌和植被、扰动表土结构，土壤抗蚀能力降低。同时建筑或弃土临时堆放时以及施工结束前后一段时间内地表绿化工作尚未完成时，都将造成土壤裸露。遇雨时，尤其是暴雨时，将会造成水土流失。 从生态环境保护角度考虑，建议采用的环保措施主要有： 1）加强施工场地的管理，各种材料设备的堆放要合理，对易散落和流失的建筑材料如水泥、沙、土等，要做好堆场的排水等防护措施。严格控制施工区域，不能扩大施工范围。 2）对使用完毕后的施工场地，应及时清理现场，恢复原貌或进行绿化，防治二次污染的产生。 3）周边绿化措施：结合实际情况在可绿化带进行植草、种植灌木，以提高绿化率改善生态环境。 4）对使用完毕后的施工场地，应及时清理现场，以免施工场地的纸屑、塑料、泡沫等影响了周围景观环境的面貌。 5）穿越村庄时要注意实施围挡，以减少对附近房屋及生态环境的影响。空余地方要最大化的实施绿化等生态恢复方案。 2、营运期环境影响分析 （1）环境空气影响因素分析 本项目运营期环境空气污染源主要是道路上行驶车辆排放的汽车尾气。本项目道路主要用于周围群众出行。汽车尾气是公路营运期环境空气的主要污染源。 针对本项目汽车尾气，采取以下控制措施： 1）尽可能控制高排污类车型的上路时间、通行数量及次数，运输车辆加遮盖蓬布密闭运输。 2）对道路两侧的绿化带定期进行妥善维护，利用植物来吸收污染物，以减轻汽车尾气及噪声对沿线造成的环境影响。 （2）噪声影响分析 噪声污染主要源于车辆行驶产生的交通噪声，声级的大小交通量、车辆的类型及路面状况等因素有关。本项目实施后由于路面、路况的改善，将减少鸣笛、刹车、车辆颠簸等产生的交通噪声，在车流量变化不大的情况下，项目实施后声环境状况较现状会有较大的改善。 因交通量逐年增加，将使沿线附近所有敏感点声环境质量均有所下降，必须采取一一对应的噪声防治措施。 1）建设绿化带，由低矮的灌木丛和高大的乔木组成，虽然冬季由于树木落叶造成隔声效果下降，但考虑冬季车辆的减少，交通噪声影响应有所减轻。经环评调查，本项目拟在道路两侧预留1m宽绿化带。 2）各敏感点处设立限速、禁鸣标志。 运营期对各关心点造成的噪声影响值昼夜均能满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中2类标准要求。

各级环境保护行政主管部门的批复意见（国家、省、行业） 朔州市朔城区环境保护局关于“北京电子城•京城港项目小区道路（基础配套设施）建设项目环境影响报告表”的批复主要意见如下： 1、落实大气污染防治措施。施工场地产尘点均要采取有效降尘、洒水措施；施工现场设置围挡，物料临时堆放点进行覆盖，运输物料车辆均采用厢式封闭车辆运输或篷布遮盖。运输道路定期洒水，路面使用沥青混凝土及混凝土均采用外购商品混凝土，不得现场进行搅拌。确保施工粉尘无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准。 2、落实废水环境保护措施。施工废水经沉淀后循环使用，用于施工场地、道路洒水抑尘，不外排。避免雨季施工作业防止水土流失。 3、落实噪声污染防治措施。施工期间要合理安排施工作业时段，如靠近居民区附近应禁止夜间和午间使用高噪声设备施工。日常施工噪声采取消声、隔声、减震措施阻止噪声传播，并设置施工限速、禁止鸣笛标示。确保施工噪声不超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限制。 4、落实固体废物污染防治措施。施工固废弃土、弃渣可以利用于填筑的应合理利用，不可利用的要及时清理并运往环卫部门指定的建筑垃圾填埋场进行处理。 5、施工结束后对临时占地及管道开挖地表进行绿化、恢复生态。 6、在项目施工及运营过程中，应建立畅通的公众参与平台，及时解决公众担忧的环境问题，满足公众合理的环境诉求。

# 表6  环保措施执行情况

| 类型 | 环评报告提出的环保要求 | 实际采取的环保措施 | 环保措施的落实情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 施工期 | 扬尘 | 道路硬化与管理、边界围挡、裸露地 (含土方)覆盖、易扬尘物料覆盖、持续洒水降尘、运输车辆冲洗 | 施工场所内车行道路基本进行了硬化、边界进行了围挡、裸露地面均进行了防尘网覆盖、易扬尘物料均进行了防尘网覆盖、施工现场定期洒水 | 已落实 |
|  | 运营期 | 汽车尾气 | 尽可能控制高排污类车型的上路时间、通行数量及次数，运输车辆加遮盖蓬布密闭运输；对道路两侧的绿化带定期进行妥善维护，利用植物来吸收污染物，以减轻汽车尾气及噪声对沿线造成的环境影响 | 通过道路两侧的绿化带绿化吸收和大气稀释扩散 | 已落实 |
| 废水 | 施工期 | 施工废水 | 设置一座10m3临时沉淀池，施工生产废水经临时沉淀池处理后全部回用于施工地面泼洒水，全部消耗，从而减少施工活动废水对外部水环境的影响。 | 通过查阅施工资料及问询建设单位：施工生产废水经临时沉淀池简单沉淀后回用，不外排。 | 已落实 |
|  |  | 生活污水 | 不单独设生活营地，全部租用附近民房，废水进入污水管网，汇入恢河规划路市政污水管网，最终进入朔州市污水处理厂。 | 生活污水通过厕所收集后进入污水管网，汇入恢河规划路市政污水管网，最终进入朔州市污水处理厂。 | 已落实 |
| 固体废物 | 施工期 | 弃土弃渣 | 尽量用于道路回填或绿化，不能利用的，经统一收集后清运到城市建筑垃圾处理场处理。本工程不设弃渣场。 | 土方用作回填和路基边坡培土，无多余土方。 | 已落实 |
|  |  | 生活垃圾 | 集中收集，定期清运到城市活生垃圾处理场处理。 | 集中收集，定期清运到城市活生垃圾处理场处理。 | 已落实 |
| 噪声 | 施工期 | 搅拌机挖掘机 | 降低施工设备噪声、合理安排施工时间、合理布局施工场地、降低人为噪声、减轻交通噪声 | 选用低噪声的机械设备、高噪声设备夜间不施工、限制车速、杜绝鸣笛 | 已落实 |
|  | 运营期 | 车辆 | 建设绿化带，由低矮的灌木丛和高大的乔木组成，虽然冬季由于树木落叶造成隔声效果下降，但考虑冬季车辆的减少，交通噪声影响应有所减轻。经环评调查，本项目拟在道路两侧预留1m宽绿化带；各敏感点处设立限速、禁鸣标志。 | 已建设绿化带，敏感点处设立了限速、禁鸣标志。 | 已落实 |
| 生态 | 施工期 | 生态影 响 | 采取必要的水土保持措施，并对临时占地造成的植被进行恢复。 | 采取了必要的水保措施；裸图已经绿化，植被已经恢复。 | 已落实 |

# 续表6  环保措施执行情况

| 批复文件中的环保措施 | 实际采取的环保措施 | 环保措施的落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 落实大气污染防治措施。施工场地产尘点均要采取有效降尘、洒水措施；施工现场设置围挡，物料临时堆放点进行覆盖，运输物料车辆均采用厢式封闭车辆运输或篷布遮盖。运输道路定期洒水，路面使用沥青混凝土及混凝土均采用外购商品混凝土，不得现场进行搅拌。确保施工粉尘无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准。 | 通过查阅施工资料及问询建设单位：施工场地产尘点均采取了有效的降尘、洒水措施；施工现场设置了围挡，物料临时堆放点进行覆盖，运输物料车辆均采用厢式封闭车辆运输或篷布遮盖。运输道路定期洒水，路面使用沥青混凝土及混凝土均采用外购商品混凝土，现场未进行搅拌。 | 已落实 |
| 落实废水环境保护措施。施工废水经沉淀后循环使用，用于施工场地、道路洒水抑尘，不外排。避免雨季施工作业防止水土流失。 | 通过查阅施工资料及问询建设单位：施工废水经沉淀后循环使用，用于施工场地、道路洒水抑尘，不外排。有雨天气做好了施工导流工作，有效防止了水土流失。 | 已落实 |
| 落实噪声污染防治措施。施工期间要合理安排施工作业时段，如靠近居民区附近应禁止夜间和午间使用高噪声设备施工。日常施工噪声采取消声、隔声、减震措施阻止噪声传播，并设置施工限速、禁止鸣笛标示。确保施工噪声不超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限制。 | 通过查阅施工资料及问询建设单位：施工期间选用了低噪声的机械设备，采取了消声、隔声、减震措施，高噪声设备夜间不施工，设置了限制车速、杜绝鸣笛标示。 | 已落实 |
| 落实固体废物污染防治措施。施工固废弃土、弃渣可以利用于填筑的应合理利用，不可利用的要及时清理并运往环卫部门指定的建筑垃圾填埋场进行处理。 | 施工土方用作回填和路基边坡培土，无多余土方。 | 已落实 |
| 施工结束后对临时占地及管道开挖地表进行绿化、恢复生态。 | 施工结束后已对临时占地及管道开挖地表进行绿化、恢复生态。 | 已落实 |
| 在项目施工及运营过程中，应建立畅通的公众参与平台，及时解决公众担忧的环境问题，满足公众合理的环境诉求。 | 施工及运营过程中，未收到公众的环境诉求。 | 已落实 |

# 表7  环境影响调查

| 施工期 环境影响 | 施工期场地清理、土方挖掘、材料运输等工序会产生扬尘；施工期废水产生主要为施工废水和施工人员生活污水；施工产生的噪声影响将存在于整个施工过程中；项目施工需进行基础开挖；施工对生态的影响主要是植被破坏。 通过查阅施工资料及问询建设单位：施工废水经沉淀后循环使用，用于施工场地、道路洒水抑尘，不外排；有雨天气做好了施工导流工作，有效防止了水土流失；施工人员生活污水通过厕所收集后进入污水管网，汇入恢河规划路市政污水管网，最终进入朔州市污水处理厂；施工期间采取合理布局施工现场、夜间禁止施工等措施；基础开挖产生的土石方全部用于场地平整及基础回填，挖填量基本平衡，不产生固体废弃物。施工结束后及时对临时占地进行了清理，并进行了绿化。 根据现场踏勘，本项目已建设完成。以上所述的大气、噪声、废水影响已经消失，场地无废弃物随意堆放，现场也无任何施工期污染的迹象。 |
| --- | --- |
| 运营期 环境影响 | 1、环境空气污染调查 由于本项目路段为小区道路，主要用于周围群众的出行，行驶在本段道路的车辆主要为小型客车，环境空气污染源主要是道路上行驶车辆排放的汽车尾气。 汽车在公路上行驶是一个流动源，污染物主要为：烃类、CO及NO2。它们在公路两侧形成的污染，其强度及范围主要受源强（由流量、车速、工况等因素控制）、气象（风速、风向及大气稳定度类型）和地形条件等诸多因素的影响，并在200~300m范围内影响环境空气质量。 本公司尽可能控制高排污类车型的上路时间、通行数量及次数，运输车辆加遮盖蓬布密闭运输；对道路两侧设置了绿化带，利用植物来吸收污染物。 2、声环境影响及治理措施 本项目运营期噪声主要是车辆行驶产生的交通噪声，主要通过绿化带进行部分吸收。验收期间监测结果表明：小区道路周边敏感点噪声昼、夜间均满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 3、生态环境影响 1）绿化 本工程在道路两侧种植了绿化带，选用国槐、水蜡、榆叶梅等品种进行绿化，其中，国槐380株、水蜡195株、榆叶梅185株。 2）临时占地恢复情况 道路施工过程中临时占地约180m2，目前均采用播撒草籽进行生态恢复。 |

# 表8  环境质量及污染源监测

| 项目 | 监测时间 监测频次 | 监测点位 | 监测项目 | 监测结果分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生态 | / | / | / | / |
| 水 | / | / | / | / |
| 气 | / | / | / | / |
| 噪声 | 2019年1月21日，昼夜各监测一次 | 电子城一期住宅和张家河村 | Leq | 全部达标 |
| 电磁 辐射 | / | / | / | / |
| 其他 | / | / | / | / |
| 监测结果分析（监测报告见附件） 1、敏感点监测结果分析 山西蓝源成环境监测有限公司于2019年1月21日对北京电子城•京城港项目小区道路北侧敏感点的电子城一期住宅小区进行了噪声监测，本次监测共在电子城一期小区和张家河村共布设了2个监测点，监测数据见表8-1。 表8-1 噪声现状监测结果一览表 日期 点位 昼(06:00-22:00) 夜(22:00-次日06:00) L10 L50 L90 Leq 标准 达标 情况 L10 L50 L90 Leq 标准 达标 情况 1月21日 电子城一期 49.4 45.4 42.2 46.8 60 达标 38.6 34.0 32.2 37.5 50 达标 张家河村 50.0 46.4 43.2 47.4 60 达标 43.2 39.0 35.2 40.4 50 达标 根据表8-1，电子城一期小区昼间噪声值为46.8dB（A），夜间噪声值在37.8dB（A），张家河村昼间噪声值为47.4dB（A），夜间噪声值在40.4dB（A），执行标准为《社会生活环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间60dB（A），夜间50dB（A）），本项目所有敏感点位昼间、夜间噪声值均达标。 |

# 表9  环境管理状况及监测计划

环境管理机构设置 1、施工期环境管理 本项目施工期工程监理工作由北京京龙工程项目管理有限公司承担，项目部成立领导小组，领导小组由项目经理、副经理及各相关部室长组成，由项目经理任领导小组组长、副经理任副组长。 为有利于开展环境保护工作，建立了由工程建设指挥部分管领导、主管项目经理、工程监理人员，各施工单位项目部分管领导、环保专管员组成的工程环境保护工作管理网络，把施工期内的环境保护工作及施工污染的防治措施纳入常态的管理中。各施工单位也相应地建立了项目部环境保护管理体系，形成了一个完善的工程环境保护管理网络，从体制上、人员上保证了环境保护管理工作的顺利开展。 ①加强施工期环保管理 该项目在建设过程中，严格按环境影响评价报告及批复要求进行工程设计和施工，全面执行建设项目环境保护“三同时”制度。 ②加强环保监理工作 施工期间，建设单位委托了北京京龙工程项目管理有限公司进行了施工期间的工程监理工作，监理单位将环境监理纳入了工程监理中，监理单位派专人在工程实施过程中以巡视、检查、旁站等形式，督促各项环境保护措施的落实。 2、运营期环境管理 朔州电子城数码港开发有限公司成立了环境管理机构，有专门的环境管理人员，具体职责如下： （1）负责项目环境保护日常管理工作。 （2）负责单位内部的环保资料收集，提高工作人员环保意识和素质。 （3）负责环境保护设备的使用和维护。 （4）环保档案管理。 施工期、运营期间环境保护档案管理严格按照建设单位和运营单位制定的档案管理办法，进行相关资料、文件和图纸等收集、归档和查阅工作。

# 表10  调查结论与建议

调查结论 1、环保工作执行情况 该项目在建设过程中执行了环境影响评价制度和环保“三同时”制度，环保审查、审批手续完备。在项目建设过程中执行了“三同时”制度。 2、环境影响调查结论： （1）废气：本工程施工期间采取各项防尘降尘措施后对周围环境的影响较小。运行期汽车尾气通过道路两侧绿化带部分吸收，对环境影响较小。 （2）废水：本工程施工期生产废水回用，不外排，生活污水通过厕所收集后进入污水管网，汇入恢河规划路市政污水管网，最终进入朔州市污水处理厂，不会对周围产生影响。 （3）噪声：电子城一期住宅和张家河村昼夜间噪声均能够达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，噪声产生的影响较小。 （4）固废：施工期产生的土石方全部用于场地平整及基础回填，无弃方，生活垃圾运至环卫部门指定地点。 （5）生态：施工结束后及时对临时占地进行了清理，并进行了绿化。经现场调查，道路两边绿化情况良好。 3、环境管理情况 建设单位较好地执行了建设项目环境影响评价制度和环境保护“三同时”制度，建立健全了环保管理机构和相关制度，有效地保证了各项环保措施和设施的落实，符合建设项目竣工环境保护验收条件。 本工程在建设过程中，建设单位将环境监理纳入工程监理中。本工程基本执行了各项环境保护规章制度，施工和营运过程中采取的生态保护措施与污染防治措施基本有效，基本落实了环境影响报告表及其批复提出的环境保护措施。综上所述，该工程总体具备了工程竣工环境保护验收的条件，建议进行环保验收。